АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛИМБ»

___________________________________________________________________________

г. Санкт-Петербург, В.О., 5-я линия, дом 42, тел./факс (812) 331-75-18,  (812) 325-65-78

Документация по планировке территории в целях размещения линейного объекта федерального значения

«Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь на участке              км 31+000 – км 54+000 в Ленинградской области» (2 этап)

267/13/102404-ППТ

Том 1. Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть

Книга 1. Положения о размещении линейного объекта федерального значения.

Пояснительная записка

Генеральный директор АО «ЛИМБ»                               А.И. Захаров

Санкт-Петербург

2016 год

# РАЗРАБОТАНО:

Начальник

Отдела кадастрового обеспечения № 1                               С.А. Жданов

Инженер-землеустроитель

Отдела кадастрового обеспечения № 1                               И.В. Корсун

Ведущий специалист                                                            Е.А. Рухлина

Отдела кадастрового обеспечения № 1

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления землеустройства                       Е.В. Андреева

Оглавление

РАЗРАБОТАНО:	2

Положения о размещении объекта капитального строительства федерального значения: «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км 54+000 в Ленинградской области»	5

Положение о характеристиках планируемого развития территории объекта	6

ПРИЛОЖЕНИЯ	19

Приложение 1
Распоряжение об утверждении №2955-р от 30.12.2016г. Министерства транспорта Российской Федерации Федереальное дорожное агентство (Росавтодор)	20

Приложение 2
Распоряжение №1143-р от 03.07.2015г. Министерства транспорта Российской Федерации Федереальное дорожное агентство (Росавтодор)	22

Приложение 3
Задание на подготовку документации по планировке территории объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург_Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км 54+000 в Ленинградской области»	24

Приложение 4
Распоряжение №27-р  от 12.01.2016г. транспорта Российской Федерации Федереальное дорожное агентство (Росавтодор)	30

Приложение 5
Письмо №01-18/1612 от 05.07.2016г. Администрации МО «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района	33

Приложение 6
Письмо №456 от 09.03.2016г. Администрации МО «Новосветское сельское поселение» Гатчинского муниципального района	34

Приложение 7
Каталог координат красных линий, утвержденных ППТ	35

Состав проекта планировки и проекта межевания линейного объекта

Том 1 – Проект планировки. Основная (утверждаемая) часть проекта

- Книга 1. Положения о размещении линейного объекта федерального значения.  Пояснительная записка;

- Книга 2. Графическая часть

-Чертеж планировки территории, М 1:2000

Том 2 – Проект планировки. Материалы по обоснованию

- Книга 1:

Часть 1. Пояснительная записка; Часть 2. Согласования

- Книга 2. Графическая часть

Часть 1.

-Схема расположения элемента планировочной структуры,  М 1:50000;

-Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М 1:2000;

-Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта,     М 1:2000;

Часть 2.

-Схема границ территории объектов культурного наследия, М 1:2000

-Схема границ зон с особыми условиями использования территории,                           М 1:2000;

-Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории,                     М 1:2000;

Том 3 – Проект межевания территории

- Книга 1. Пояснительная записка

- Книга 2. Графическая часть

Часть 1.

-Чертеж межевания территории, М 1:1000;

Часть 2.

-Схема резервирования земель, М 1:2000;

Том 4 – Схема планировочной организации земельных участков

-Схема планировочной организации земельных участков, М 1:1000.

# Положения о размещении объекта капитального строительства федерального значения: «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км 54+000 в Ленинградской области»

Проект планировки с проектом межевания территории выполнен на основании Распоряжения Министерства транспорта Российской Федерации Федеральное Дорожное Агентство (РОСАВТОДОР) от 03.07.2015 № 1143-р «О подготовке документации по планировке территории объекта «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км 54+000 в Ленинградской области».

В рамках схем территориального планирования Ленинградской области и Гатчинского муниципального района предусмотрена реконструкция и новое строительство участка автомобильной дороги М20 Санкт-Петербург – Псков от д. Дони до д. Большие Колпаны, с обходом населенных пунктов д. Дони, д. Зайцево, д. Малое Верево, г. Гатчина, с организацией в районе д. Большие Колпаны нормативного съезда в двух направлениях в сторону г. Гатчина.

Мероприятиями по реализации Генерального плана Большеколпанского сельского поселения предусмотрена реконструкция транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора. В связи планируемой реконструкцией автомобильной дороги с повышением технической категории для обеспечения безопасности движения проектом рекомендуется сооружение двух внеуличных пешеходных переходов в районе с. Никольское.

Генеральным планом Новосветского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

-реконструкция участка (протяженностью на территории поселения – 6,7 км) автодороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия по параметрам IБ категории с устройством 6 полос движения;

-строительство обхода (1,3 км) населенных пунктов Дони, Зайцево, Верево автодорогой федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков – Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия по параметрам IБ категории с устройством 6 полос движения;

-сооружение многоуровневой развязки в месте ответвления вышеуказанного обхода населенных пунктов от существующей автодороги;

-строительство развязки в разных уровнях на пересечении автодороги федерального значения Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия с планируемой автодорогой местного значения.

Также, следует отметить, что разработка проектной документации и строительство дороги учтено Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 №848.

Из выше приведенного анализа проектной документации, видно, что разработка проекта планировки территории своевременно идет в русле, как экономического развития региона, так и реализации ранее подготовленной градостроительной документации, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)».

## Положение о характеристиках планируемого развития территории объекта

1. Начало участка проектирования – км 44+175 на участке автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия в Ленинградской области. Конец участка – км 54+827 строящейся автомобильной дороги.

Протяженность автомобильной дороги – 14,217 км (в соответствии с Заданием).

1.1. Границами проекта планировки с проектом межевания территории являются границы проектируемого постоянного отвода реконструируемой автомобильной дороги общего пользования федерального значения.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

а) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

б) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

в) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

г) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

е) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

1.2. Земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, предназначенные для размещения объектов дорожного сервиса, могут предоставляться гражданам или юридическим лицам для размещения таких объектов. Земельные участки для размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги федерального значения предоставляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства.

1.3. Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

1.4. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

1.5.Согласно Федеральному закону Российской Федерации N 257-ФЗ от               8 ноября 2007 г. "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с классом и категорией автомобильной дороги, проектом предусматривается размер придорожной полосы равный 100 м.

1.6. Согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 13 января 2010 г. N 4 г. Москва «Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения» п.2, в пределах придорожных полос автомобильных дорог федерального значения устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в придорожных полосах федеральных автомобильных дорог общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за исключением: объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации; объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей; инженерных коммуникаций.

2. Технические параметры проектируемой автомобильной дороги общего пользования федерального значения:

- класс – автомобильная дорога федерального значения;

- категория – IБ;

- расчетная скорость – 120 км/час;

- количество полос движения – 6;

- ширина земляного полотна – 35м;

- ширина проезжей части – 6 х 3,75 м;

- ширина разделительной полосы – 5 м;

- дорожная одежда капитального типа – а/бетонная;

- расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды – 115 кН;

- расчетные нагрузки для искусственных сооружений – А14; Н14.

3. Характеристики планируемого объекта транспортной инфраструктуры:

Таблица №1

| Наименование показателей | Ед. измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- |
| Категория дороги | - | IБ |
| Вид разрешенного использования | - | для размещения автомобильной дороги |
| Площадь отвода | га | 152,9 |
| Основная расчётная скорость | км/ч | 120 |
| Число полос движения | шт. | 6 |
| Снос зданий: Гриценко А.Г. – 47:23:0420002:149. Бабкин С.В. – 47:23:0420002:76 Демин А. А. - садовый дом 47:23:1705001:13. Радченко Л.В. – садовый дом 47:23:1705001:7. Мадаева Т.А. – садовый дом 47:23:1705001:2. Белоцерковец И.Н.– садовый дом 47:23:1705001:8. Юмартова Л.Д.– садовый дом 47:23:1705001:6. | шт. | 7 |
| Шумозащитные экраны | п м | 7974 |

4. Характеристика планируемого развития объекта транспортного обслуживания территории.

На территории предусматривается размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:

4.1.Участок реконструкции ПК124+19 – ПК230+52,46, в том числе:

- две транспортные развязки (ПК161+9,09 – ПК168+36,74; ПК211+29,40 - ПК224+62,67);

- семь примыканий в одном уровне (по основному ходу на ПК 144+38,21, на ПК 129+87,77, на ПК 136+00, на ПК 152+74,43; по съезду 7 транспортной развязки №5 на ПК 3+00,00; местный проезд на ПК 228+90,15; съезд к а.д. Гатчина-Куровицы на ПК 18+60,39(лево));

- два путепровода (через железную дорогу на ПК144+37,62; через железную дорогу на ПК184+48,49);

- три путепровода через основную (проектируемую) дорогу (в районе транспортной развязки №1 на ПК164+84,61; в районе транспортной развязки №2 на ПК213+39,73 и ПК 219+29,28).

4.2. Транспортные развязки

Развязка ПК161+9,09 – ПК168+36,74.

Транспортная развязка предназначена для организации съезда и заезда на основной ход а/д М-20 с автомобильной дороги Гатчина-Куровицы.

Плановое положение развязки ПК161+9,09 съезда №1 – ПК168+36,74              съезда №7.

- Съезд №1 ПК 0+00 соответствует ПК 161+15,66 а.д. М-20;  ПК 5+3,13 соответствует ПК 7+58,35 а.д. Гатчина-Куровицы.

- Съезд №2 ПК 0+00 соответствует ПК 10+61,30 а.д. Гатчина-Куровицы;  ПК 3+86,32 соответствует ПК 163+93,10 а.д. М-20.

- Съезд №3 ПК 0+00 соответствует ПК 16+17,35 а.д. Гатчина-Куровицы; ПК 6+89,72 соответствует ПК 161+09,60 а.д. М-20.

- Съезд №4 ПК 0+00 соответствует ПК 163+93,10 а.д. М-20; ПК 4+98,76 соответствует ПК 12+74,90 а.д. Гатчина-Куровицы.

- Съезд №5 ПК 0+00 соответствует ПК 168+36,70 а.д. М-20; ПК 5+11,35 соответствует ПК 15+3,5 а.д. Гатчина-Куровицы.

- Съезд №6 ПК 0+00 соответствует ПК 12+00,00 а.д. Гатчина-Куровицы; ПК 3+89,73 соответствует ПК 165+43,1 а.д. М-20.

Общая протяженность участка составляет 738,80 м.

Развязка ПК211+29,40 - ПК224+62,67.

Транспортная развязка предназначена для организации съезда и заезда на основной ход а/д М-20  с  а/д А-120.

Плановое положение развязки ПК 211+29,40  - ПК 224+62,67.

- Съезд №1 ПК 0+00 соответствует ПК 7+11,36 а.д. А-120;  ПК 3+58,59 соответствует ПК 222+27,36 а.д. М-20.

- Съезд №2 ПК 0+00 соответствует ПК 220+13,84 а.д. М-20;  ПК 2 +52,81 соответствует ПК 9+27,3 а.д. А-120.

- Съезд №3 ПК 0+00 соответствует ПК 217+62,89 а.д. М-20;  ПК 3 +70,55 соответствует ПК 7+65,49 а.д. А-120.

- Съезд №4 ПК 0+00 соответствует началу съезда №4 (Двинское шоссе на Гатчину); ПК 8+72,61 соответствует ПК 216+71,44 а.д. М-20;

- Съезд №5 ПК 0+00 соответствует ПК 211+29,41 а.д. М-20; ПК 3+06,11 соответствует ПК 8+50,20 съезда №8;

- Съезд №6 ПК 0+00 соответствует ПК  6+24,48 съезда №8; ПК 1+83,38 соответствует ПК 5+83,35 съезда №4;

- Съезд №7 ПК 0+00 соответствует ПК 14+68,30 а.д. А-120;  ПК  8+15,86 соответствует ПК 210+87,68 а.д. М-20;

- Съезд №8 ПК 0+00 соответствует ПК 218+89,82 а.д. М-20; ПК 9+23,12 соответствует ПК 2+73,81 а.д. А-120;

- Съезд №9 ПК 0+00 соответствует ПК 1+63,48 съезда №8;  ПК 2+96,13 соответствует ПК 11+82,33 а.д. А-120;

- Съезд №10 ПК 0+00 соответствует ПК 11+47,86 а.д. А-120; ПК 6+30,75 соответствует ПК 221+79,46 а.д. М-20;

- Съезд №11 ПК 0+00 соответствует ПК 224+62,67 а.д. М-20;  ПК 8+05,88 соответствует ПК 14+20,92 а.д. А-120.

Общая протяженность участка составляет 1358,84 м.

Общая протяженность съездов развязки составляет 2097,64 м.

4.4. Перечень автомобильных дорог местного значения, примыкающих к автомобильной дороге М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км 54+000 (Этап 2).

Таблица №2

| № п/п | Наименование автомобильной дороги, улицы | Мероприятия | Категория автомобильной дороги / улицы | Местоположение | Ширина проезжей части, м | Ширина разделительной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местного значения |
| 1.1 | Проезд на придомовую территорию Дома Культуры | С | V | ПК 1+13,24 (право) съезда №3 развязки №5 | 8 | - |
| 11.2 | Автомобильная дорога на завод строительных конструкций | Р | IV | ПК 133+23,14 (право) | 88,0 | - |
| 1.3 | Автомобильная дорога на АЗС «ЛУКОЙЛ» | Р | IV | ПК 134+25,00 (право) | 113,0 | - |
| 1.4 | Автомобильная дорога на базу ООО «Логистика Северо-Запад» | Р | IV | ПК 134+71,15 (лево) | 10 |  |
| 1.5 | Автомобильная дорога на Гатчинский таможенный терминал | Р | IV | ПК 136+55,10 (право) | 112,0 | - |
| 1.6 | Автомобильная дорога на пос. Торфяное | Р | IV | ПК 153+9,30(лево) | 110,5 | - |
| 1.7 | Автомобильная дорога на пос. Пригородный | Р | IV | ПК159+ 98,60 (право) | 110.25 | - |
| 1.8 | Автомобильная дорога на комбикормовый завод | С | - | ПК159+98,60 (лево) | 77,0 | - |
| 1.9 | Автомобильная дорога к домам | Р | IV | Развязка № 4 ПК 4+7,50 (право) а/д Гатчина | 3,5 | - |
| 1.10 | Автомобильная дорога к домам | Р | IV | Развязка № 4 ПК 4+67,88 (право) |  |  |
| 1.11 | Автомобильная дорога к домам | Р | IV | Развязка № 4 ПК 5+6,47 (лево) |  | - |
| 1.12 | Автомобильная дорога на ул. Центральную | Р | IV | Развязка № 4 ПК 5+65,47 (право) |  | - |
| 1.13 | Автомобильная дорога к домам | Р | IV | Развязка № 4 ПК 5+89,20 |  | - |
| 1.14 | Автомобильная дорога на пос. Новый Свет | Р | IV | Развязка № 4 ПК 18+60,39(лево) а.д. Гатчина-Куровицы | 110,3 | - |
| 1.15 | Автомобильная дорога на Вышку | Р | IV | ПК 191+51,51 (лево) | 10.4 | - |
| 1.16 | Автомобильная дорога к Магазину | Р | IV | ПК 206+52,56 (лево) | 12,0 | - |
| 1.17 | Автомобильная дорога на ООО «Темп» | Р | IV | ПК 209+45,00 (право) | 10,0 | - |
| 1.18 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | V | ПК3+43,31(право) съезда №4 развязки №5 | 5,0 | - |
| 1.19 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | V | ПК 3+67,95(лево) съезда №4 развязки №5 | 5,0 | - |
| 1.20 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | IV | ПК 2+28,20(лево) съезда №4 развязки №5 | 7,0 | - |
| 1.21 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | IV | ПК 1+78,00(лево) съезда №4 развязки №5 | 7,0 | - |
| 1.22 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | IV | ПК 1+77,43(право) съезда №4 развязки №5 | 7,5 | - |
| 1.23 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | V | ПК 1+38,08(лево) съезда №4 развязки №5 | 4,0 | - |
| 1.24 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | V | ПК 0+93,39(лево) съезда №4 развязки №5 | 4,5 | - |
| 1.25 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | V | ПК 0+85,93(право) съезда №4 развязки №5 | 4,5 | - |
| 1.26 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | V | ПК 0+48,54(лево) съезда №4 развязки №5 | 4,5 | - |
| 1.27 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | V | ПК 0+27,09(лево) съезда №4 развязки №5 | 4,5 | - |
| 1.28 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | IV | ПК 4+47,90(право) съезда №4 развязки №5 | 8,0 | - |
| 1.29 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | IV | ПК 6+85,50(право) съезда №4 развязки №5 | 10,0 | - |
| 1.30 | Автомобильная дорога на ООО «ЛИК» | С | IV | ПК 3+13,52(право) съезда №7 развязки №5 | 8,0 | - |
| 1.31 | Автомобильная дорога на ЗАО «Гатчинское» | С | IV | ПК 16+89,04 (право) а.д. А-120 | 8,0 | - |
| 1.32 | Автомобильная дорога на дер. Большие Колпаны | Р | IV | ПК 5+64,76(лево) а.д. А-120 | 6,0 | - |
| 1.33 | Автомобильная дорога к жилым домам | Р | IV | ПК 5+47,57(право) а.д. А-120 | 10,5 | - |
| 1.34 | Автомобильная дорога в поле | Р | V | ПК 0+21,17(право) а.д. А-120 | 3,5 | - |
| 1.35 | Автомобильная дорога в поле | Р | V | ПК 0+28,63(лево) а.д. А-120 | 3,5 | - |
| 1.36 | Автомобильная дорога на АЗС «ФАЭТОН» | Р | IV | ПК 222+5,5(право) | 12,0 | - |
| 1.37 | Автомобильная дорога к Кафе | Р | IV | ПК 223+8,00 (право) | 6,4 | - |
| 1.38 | Автомобильная дорога к Питомнику | Р | V | ПК 224+59,01 (право) | 4,5 | - |
| 1.39 | Автомобильная дорога к площадке ДРСУ | С | IV | ПК 3+00,00(право) съезда №10 развязки №5 | 6 | - |

С – строительство; Р – реконструкция

4.5. Транспортные сооружения

Таблица №3

| № п/п | Тип сооружения | Мероп-риятия | Место расположения сооружения | Основные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транспортная развязка №1 | Р | На пересечении с а.д. Гатчина-Куровицы (ПК161+9,09 – ПК168+36,74) | В разных уровнях, обеспечивающая съезд автомобильного транспорта с а.д. Гатчина-Куровицы |
| 2 | Транспортная развязка №2 | Р | На пересечении с дорогой А-120 (ПК 211+29,40 - ПК 224+62,67) | В разных уровнях, обеспечивающая съезд автомобильного транспорта с а/д А-120 |
| 3 | Примыкание в одном уровне | Р | Пересечение по основному ходу на ПК 144+6,85 | Съезд и въезд на основную проектируемую дорогу и пос. Торфяное |
| 4 | Примыкание в одном уровне | С | По съезду №7 транспортной развязки №5 на ПК 3+00,00 | Съезд и въезд на основную проектируемую дорогу |
| 5 | Примыкание в одном уровне | П | Местный проезд к Промзоне Новый Свет на ПК 136+55,10 | Планируемое примыкание к формируемой производственной зоне «Новый Свет-1» |
| 6 | Примыкание в одном уровне | П | Местный проезд на ПК 130+00,30 | Планируемое примыкание к формируемой производственной зоне «Новый Свет-1» |
| 7 | Примыкание в одном уровне | П | Местный проезд на ПК 152+39,30 | Планируемое примыкание к формируемой производственной зоне «Новый Свет-1» |
| 8 | Примыкание в одном уровне | Р | Развязка №4, съезд на а.д. Гатчина-Куровицы на ПК 21+97,15 | Съезд и въезд на основную проектируемую дорогу и пос. Новый Свет |
| 9 | Примыкание в одном уровне | С | ПК 1+12,49 (право) съезда №3 развязки №5 | Съезд к Дому Культуры дер. Большие Колпаны |
| 10 | Путепровод через железную дорогу | Р | Через железную дорогу на ПК144+36,7 | На пересечении с железнодорожной линией Санкт-Петербург - Псков |
| 11 | Путепровод через железную дорогу | Р | через железную дорогу на ПК184+52,1 | На пересечении с железнодорожной линией Санкт-Петербург - Псков |
| 12 | Путепровод через основную проектируемую дорогу | Р | В районе транспортной развязки №4 на ПК164+84,64 | Путепровод через основную дорогу на а.д. Гатчина-Куровицы |
| 13 | Путепровод через основную проектируемую дорогу | С | В районе транспортной развязки №5 на ПК213+39,73 | Путепровод через основную дорогу на съезд №8 (Гатчина, Двинское шоссе) |
| 14 | Путепровод через основную проектируемую дорогу | С | В районе транспортной развязки №5 на ПК219+28,00 | Путепровод через основную дорогу на а.д. А-120 |
| 15 | Пешеходный переход | С | В районе ПК 226+20,85 | Надземный переход на участке в районе ПК226+39,29 |
| 16 | Пешеходный переход | С | Развязка №5, съезд на Волосово на ПК 1 | Надземный переход на участке в районе а.д. А-120 на ПК 6+65,15 |
| 17 | Восемь площадок для размещения БКТП | С | На участках: ПК130+,39; ПК150+60,79; ПК162+72,73; ПК167+32,26; ПК179+46,91; ПК197+92,52; ПК222+68,61;ПК214+94,98 | БКТП |
| 18 | Подпорные стенки | С | На участке от ПК143+77,57 до ПК144+98,82 | Подпорные стенки |
| 19 | Восемь остановочных площадок | С | Развязка №4: остановка №5 – съезд на а.д. Гатчина ПК 4+32,04 (лево) Остановка №6 – ПК5+27,76 а.д. Гатчина-Куровицы (право) Развязка №5: остановка №1 – съезд на а.д. Гатчина ПК2+50,66 съезд №4 Остановка №2 – ПК2+4,36 съезд №4 Остановка №8 – ПК7 а.д. А-120, съезд на Волосово Остановка №7 – ПК7а.д А-120 Остановка №3 – ПК226+67,60 Остановка №4 – ПК226+67,60 | Остановочная площадка |
| 20 | Существующие объекты дорожного сервиса | Р | Кафе на ПК 223+58,00 АЗС на ПК 134+25,90 АЗС на ПК 222+05,58 | Объекты дорожного сервиса |
| 21 | 14 отдельно расположенных площадок для размещения ЛОС | С | На участках: ПК 147+68,66; ПК 152+29,85; на примыкании на ПК 160+3,20; ПК 160+86,49, на участке ПК 162- ПК 167, на ПК 177+68,90 | Локальные очистные сооружения |

С – строительство; Р – реконструкция, П – проект.

5. В соответствии со ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проект планировки и проект межевания территории, предназначенной для размещения объекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь на участке км 31+000 – км 54+000 в Ленинградской области» (2 этап), согласован с администрацией муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 4, лист 33); с администрацией муниципального образования «Новосветское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 5,             лист 34).

5.1 Земельные участки для планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения:

| № п/п | № земельного участка | Функциональное назначение объекта капитального строительства | Ориентировочная площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Объект транспорта (автомобильная дорога общего пользования федерального значения) | 153,9 га |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

## Приложение 2

## Приложение 3

## Приложение 4

## Приложение 5

## Приложение 6

# Footnotes

объекты местного значения, приводится в целях информационной целостности и не является предметом утверждения данного документа